## Slide 1: 几何变换
配套课件
数字图像处理
— 编程框架、理论分析、实例应用和源码实现

## Slide 2: 几何变换
几何变换，就是一个像素的值保持不变，但它的位置发生改变，并且这种改变符合一定的几何数学特性。
不同的几何数学特性，就决定了几何变换的类型，例如简单的几何变换包括平移、旋转、镜像、转置、缩放和切变，而复杂的几何变换包括仿射变换、投影变换和非刚体变换。

## Slide 3: 向前/向后映射

## Slide 4: 简单几何变换
平移
旋转
镜像
转置
切变
缩放

## Slide 5: 平移
x
y
0
s(x,y)
t(x,y)
(xs,ys)
(xt,yt)
dx
dy

## Slide 6: 平移
向前映射
向后映射

## Slide 7
CTMatrix< RGB_TRIPLE > CImageProcessing::Image_translation( const CTMatrix< RGB_TRIPLE >& color_image, long delta_x, long delta_y )
{
long image_height = color_image.Get_height();
long image_width = color_image.Get_width();
long new_height = image_height + abs( delta_y );
long new_width = image_width + abs( delta_x );
CTMatrix< RGB_TRIPLE > translated_image( new_height, new_width );
for( int row = 0; row < new_height; row ++ )
for( int column = 0; column < new_width; column ++ )
{
int row_mapped = row;
if( delta_y > 0 )
{
row_mapped = row - delta_y;
}
int column_mapped = column;
if( delta_x > 0 )
{
column_mapped = column - delta_x;
}
if( color_image.Is_point_valid( CImagePoint( row_mapped, column_mapped ) ) )
{
translated_image[ row ][ column ] = color_image[ row_mapped ][ column_mapped ];
}
else
{
translated_image[ row ][ column ] = RGB_TRIPLE( 128, 128, 128 );
}
}
return translated_image;
}

## Slide 8: 平移
void CDigitalImageProcessingDoc::OnGeometrytransformImagetranslation()
{
// TODO: Add your command handler code here
if( m_image.IsColorImage())
{
long delta_x = 60;
long delta_y = 30;
CTMatrix< RGB_TRIPLE > translated_image = CImageProcessing::Image_translation( m_image.Get_color_image(), delta_x, delta_y );
m_image.ImportFrom( translated_image );
UpdateAllViews(NULL);
}
}

## Slide 9: 平移

## Slide 10: 旋转
向前映射
向后映射

## Slide 11: 旋转
x
y
0
s(x,y)
t(x,y)
(xs,ys)
(xt,yt)

## Slide 12: 旋转

## Slide 13: 镜像

## Slide 14: 镜像
向前映射
向后映射

## Slide 15
CTMatrix< RGB_TRIPLE > CImageProcessing::Image_mirror( const CTMatrix< RGB_TRIPLE >& color_image, bool is_horizontal )
{
long image_height = color_image.Get_height();
long image_width = color_image.Get_width();
CTMatrix< RGB_TRIPLE > dest_image( image_height, image_width );
for( long row = 0; row < image_height; row ++ )
for( long column = 0; column < image_width; column ++ )
{
long source_row = row;
long source_column = column;
if( is_horizontal == true )
source_column = image_width - column - 1;
else
source_row = image_height - row - 1;
dest_image[ row ][ column ] = color_image[ source_row ][ source_column ];
}
return dest_image;
}

## Slide 16: 转置
转置，就是将，坐标对换，变换后的图像高度等于原始图像宽度，变换后的图像宽度等于原始图像高度。
向前映射
向后映射

## Slide 17: 转置

## Slide 18: 转置
CTMatrix< RGB_TRIPLE > CImageProcessing::Image_transpose( const CTMatrix< RGB_TRIPLE >& color_image )
{
long image_height = color_image.Get_height();
long image_width = color_image.Get_width();
CTMatrix< RGB_TRIPLE > dest_image( image_width, image_height );
for( long row = 0; row < image_width; row ++ )
for( long column = 0; column < image_height; column ++ )
{
long source_row = column;
long source_column = row;
dest_image[ row ][ column ] = color_image[ source_row ][ source_column ];
}
return dest_image;
}

## Slide 19: 转置与旋转
逆时针
旋转90度
垂直镜像
旋转
转置

## Slide 20: 缩放
x
y
0
s(x,y)
t(x,y)
(xs,ys)
(xt,yt)
Hs
Ht
Ws
Wt
SV=Ht/Hs
SH=Wt/Ws

## Slide 21: 缩放
向前映射
向后映射

## Slide 22
CTMatrix< RGB_TRIPLE > CImageProcessing::Image_zoom( const CTMatrix< RGB_TRIPLE >& color_image, double horizontal_scale, double vertical_scale )
{
long source_height = color_image.Get_height();
long source_width = color_image.Get_width();
long dest_height = long( source_height * vertical_scale );
long dest_width = long( source_width * horizontal_scale );
CTMatrix< RGB_TRIPLE > dest_image( dest_height, dest_width );
for( int dest_row = 0; dest_row < dest_height; dest_row ++ )
for( int dest_column = 0; dest_column < dest_width; dest_column ++ )
{
long source_row = long( dest_row / vertical_scale );
long source_column = long( dest_column / horizontal_scale );
if( color_image.Is_point_valid( CImagePoint( source_row, source_column ) ) )
dest_image[ dest_row ][ dest_column ] = color_image[ source_row ][ source_column ];
else
dest_image[ dest_row ][ dest_column ] = RGB_TRIPLE( 128, 128, 128 );
}
return dest_image;
}

## Slide 23: 缩放

## Slide 24: 切变
切变，是一种坐标系的扭曲变换，进行非均匀的拉伸。切变的时候，角度会发生变化，但面积却保持不变。
x
y
0
s(x,y)
t(x,y)
(xs,ys)
(xt,yt)
Hs
Ht
Ws
Wt
Ht=Hs+s2Ws
Wt=Ws+s1Hs

## Slide 25: 切变
向前映射
向后映射

## Slide 26: 切变

## Slide 27: 复杂几何变换
仿射变换
投影变换
非刚体变换
平移变换
图像旋转
图像缩放
齐次坐标系的定义，就是若平面上一点的直角坐标为，则的齐次坐标为，其中，。

## Slide 28: 仿射变换
仿射变换，是一种二维坐标到二维坐标之间的线性变换，
  保持二维图形的“平直性”
    （即变换后直线还是直线，不会打弯，圆弧还是圆弧）
  和“平行性”
    （即保证二维图形间的相对位置关系不变，平行线还是平行线，相交直线之间的夹角不变）
仿射变换可以理解为：
  1）对坐标进行缩放、旋转和平移后取得的新坐标值；
  2）经过对坐标轴的缩放、旋转和平移后原坐标在新坐标系中的值。

## Slide 29: 仿射变换

## Slide 30
CTMatrix< RGB_TRIPLE > CImageProcessing::Image_affine( const CTMatrix< RGB_TRIPLE >& color_image, double m00, double m01, double m02, double m10, double m11, double m12 )
{
long source_height = color_image.Get_height();
long source_width = color_image.Get_width();
long dest_height = source_height * 2;
long dest_width = source_width * 2;
CTMatrix< RGB_TRIPLE > dest_image( dest_height, dest_width );
for( int dest_row = 0; dest_row < dest_height; dest_row ++ )
for( int dest_column = 0; dest_column < dest_width; dest_column ++ )
{
int source_column = int( m00 * dest_column + m01 * dest_row + m02 );
int source_row = int( m10 * dest_column + m11 * dest_row + m12 );
if( color_image.Is_point_valid( CImagePoint( source_row, source_column ) ) )
{
dest_image[ dest_row ][ dest_column ] = color_image[ source_row ][ source_column ];
}
else
{
dest_image[ dest_row ][ dest_column ] = RGB_TRIPLE( 128, 128, 128 );
}
}
return dest_image;
}

## Slide 31: 投影变换
关于投影的概念，在线性代数和泛函分析中，投影是从向量空间到自身的线性变换，使得。
举个例子，映射在三维空间中的点到点的函数是在平面上的投影。这个函数可以表示为矩阵。实际上，这个矩阵在任意向量上的动作是，而。所以，证明的确是投影。
投影类型
透视投影
正交投影

## Slide 32: 透视投影

## Slide 33: 齐次坐标系下的透视投影

## Slide 34: 正交投影
X1
X2
X3
x1
x2

## Slide 35: 非刚体变换
非刚体变换，是相对刚体变换而言的。
对非刚体的三维结构和运动的建模是一件复杂的工作。
一个三维非刚体模型的简单情况是经柔性连接的刚性插件，其间允许变形节点（所谓局部运动）。
如果将刚体变换公式写成一个通用的形式，如，那么就可以类似写出一个非刚体变换的公式，即，其中为一个任意变形矩阵。

## Slide 36: 非刚体变换

## Slide 37: 本章小结
几何变换，作为数字图像处理中最为简单的问题，有利于读者对于具体图像处理技术的理解，并有助于读者对于解决复杂处理问题的信心。
本章将几何变换分为两个部分，分别为简单几何变换和复杂几何变换。
  简单几何变换，主要包括平移、旋转、镜像、转置、缩放和切变
  复杂几何变换则包括仿射变换、投影变换和非刚体变换